### Σύστημα σωμάτων και 2ος νόμος Νεύτωνα.

Ένα φύλλο εργασίας.

Γύρω από μια τροχαλία ακτίνας R=0,2m και μάζας 10kg έχουμε τυλίξει ένα αβαρές νήμα, στο άκρο του οποίου δένουμε ένα σώμα Σ, το οποίο συγκρατούμε σε ύψος h από το έδαφος, όπως στο σχήμα. Σε μια στιγμή αφήνουμε το σώμα Σ να πέσει και παίρνουμε τη γραφική παράσταση της ταχύτητάς του σε συνάρτηση με το χρόνο, η μορφή της οποίας φαίνεται στο διπλανό διάγραμμα.

Δίνεται η ροπή αδράνειας της τροχαλίας ως προς τον άξονά της Ι= ½ ΜR2 και g=10m/s2.

Να σχεδιάστε τις δυνάμεις που ασκούνται στο σώμα Σ και στην τροχαλία.

Η κίνηση του σώματος Σ, είναι:

α) Ευθύγραμμη ομαλή			β) Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη

Να υπολογιστεί η επιτάχυνση του σώματος Σ.

………………………………………………………………………………………………….

Να αποδείξετε ότι η επιτάχυνση του σώματος Σ συνδέεται με την γωνιακή επιτάχυνση της τροχαλίας με τη σχέση αΣ =αγωνR και κατόπιν να υπολογίστε τη γωνιακή επιτάχυνση της τροχαλίας.

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

Να γράψετε το δεύτερο νόμο του Νεύτωνα για την κίνηση:

α) Του σώματος Σ				β) της τροχαλίας

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

Να βρεθεί το μέτρο της τάσης του νήματος (κατά την διάρκεια της πτώσης) και η μάζα του σώματος Σ.

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

Ποιο το ύψος h;

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

Να γίνουν οι γραφικές παραστάσεις της γωνιακής ταχύτητας της τροχαλίας και της δύναμης που δέχεται από τον άξονα, σε συνάρτηση με το χρόνο και για το χρονικό διάστημα 0-1s.

Κατά ποια γωνία περιεστράφη μια ακτίνα της τροχαλίας στο χρονικό διάστημα 0-1s;

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

dmargaris@sch.gr

### Σύστημα σωμάτων και 2ος νόμος Νεύτωνα.

Απαντήσεις

Η κίνηση του σώματος Σ, είναι Ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη

α=Δυ/Δt=5/3m/s2

Η ταχύτητα του Σ είναι ίση με τη γραμμική ταχύτητα ενός σημείου στην περιφέρεια της τροχαλίας→

υ =ω∙R →  → αΣ =αγωνR → αγων=25/3 rad/s2.

w-T=mαΣ  (1)

Τ∙R= ½ MR2αγων   (2)

Από (2) : Τ= ½ Μα= 25/3 Ν και από (1):

m(g-α)=Τ→ m=1kg.

h= ½ αt2 = 0,3m.