Φύλλο εργασίας.

### Ηλεκτρική ταλάντωση.

Για το κύκλωμα του διπλανού σχήματος δίνονται C=20μF και L=0,2Η, ενώ ο πυκνωτής έχει φορτιστεί με φορτίο Q=100μC. Το πηνίο είναι ιδανικό και οι αγωγοί δεν έχουν αντίσταση.

Βρείτε την τάση VΑΒ και την ενέργεια που έχει αποθηκευτεί στον πυκνωτή.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Σε μια στιγμή, που θεωρούμε t=0, κλείνουμε το διακόπτη. Να σημειώστε στο σχήμα τη φορά του ρεύματος που διαρρέει το πηνίο, αμέσως μετά το κλείσιμο του διακόπτη.

Βρείτε ποια χρονική στιγμή t1 θα μηδενιστεί για πρώτη φορά το φορτίο του οπλισμού Α.

…………………………………………………………………………………………………

Πόση είναι η ένταση του ρεύματος που διαρρέει το πηνίο τη στιγμή t1;

…………………………………………………………………………………………………

Ποιος ο ρυθμός μεταβολής του φορτίου του οπλισμού Α την παραπάνω στιγμή;

…………………………………………………………………………………………………

Με ποιο ρυθμό μεταφέρεται ενέργεια την παραπάνω στιγμή από το πηνίο στον πυκνωτή;

…………………………………………………………………………………………………

Να σχεδιάστε τις γραφικές παραστάσεις σε συνάρτηση με το χρόνο:

Του φορτίου του οπλισμού Α.

Του φορτίου του οπλισμού Β.

Της ενέργειας του πηνίου.

Πάνω στα παραπάνω διαγράμματα και για τη στιγμή t1, να φέρετε τις εφαπτόμενες στις καμπύλες και να βρείτε τις κλίσεις τους.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Τροποποιούμε το παραπάνω κύκλωμα, δημιουργώντας το κύκλωμα του διπλανού σχήματος, όπου ο πυκνωτής είναι ξανά φορτισμένος με φορτίο 100μC, η πηγή έχει ΗΕΔ Ε=5V και ο αντιστάτης έχει αντίσταση R=100Ω. Ο μεταγωγός (διακόπτης) Μ συνδέεται στη θέση α για αρκετό χρονικό διάστημα με αποτέλεσμα το πηνίο να διαρρέεται από ρεύμα σταθερής έντασης.

Υπολογίστε την ενέργεια του πηνίου.

………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………..

Σε μια στιγμή, την οποία θεωρούμε t=0, μεταφέρουμε ακαριαία το μεταγωγό στη θέση β.

Ο πυκνωτής αρχικά θα΄:

Α)  φορτιστεί 		Β) θα εκφορτιστεί.

Σημειώστε στο σχήμα την ένταση του ρεύματος που διαρρέει το πηνίο αμέσως μετά τη μεταφορά του μεταγωγού στο β. 	
Η ένταση αυτή θεωρείται θετική ή  αρνητική; …………………..

Υπολογίστε την ενέργεια ταλάντωσης.

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Να βρεθεί η εξίσωση του φορτίου του οπλισμού Α του πυκνωτή σε συνάρτηση με το χρόνο.

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

dmargaris@sch.gr